งานพัฒนาคุณภาพ CQI

- ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา   ส่งต่อ น้องหนูแรกเกิด โดย STABLE

- คำสำคัญ         ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเมื่อแรกคลอดมีความจำเป็นต้องส่งต่อไปดูแลรักษาในโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ ทำให้เกิดความปลอดภัย  ลดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด

- ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลศรีนคร  อ. ศรีนคร จ.สุโขทัย

- สมาชิกทีม  นางนพรดา นรีนันท์   พยาบาลประจำห้องคลอด โทร 055652725 ต่อ 120

- เป้าหมาย   เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ที่อันตรายและการเสียชีวิตต่อทารกแรกเกิดขณะส่งต่อ

- ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

การส่งต่อทารกแรกเกิดที่ผ่านมาทั้งจากโรงพยาบาลศรีนครและจากโรงพยาบาลอื่นๆยังมีความเสี่ยงและปัญหาต่างๆเกิดขึ้นขณะส่งต่อ เช่น Tube  หลุด, น้ำตาลต่ำ, อุณหภูมิต่ำ  เป็นต้น ทำให้ทารกเกิดความไม่ปลอดภัยและภาวะแทรกซ้อนระหว่างส่งต่อได้จึงได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งต่อทารกขึ้นมาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่ทารกขณะส่งต่อ

- กิจกรรมการพัฒนา

มีแนวทางการดูแลทารกแรกเกิดขณะส่งต่อ

| Module | แนวทาง |
| --- | --- |
| S : Sugar α Safe Care | Keep DTX * 50 – 150 mg % หากเกิด Hypoglycemia (DTX < 40 mg%) ให้ 10% D/W 2 ml/kg IV slow push IV Fluid *10%D/W Rate IV * 10%D/W 65 cc/kg/day = ………cc/hr |
| T: Temperature | Keep Temp 37o c + 2 o c (36.8-37.2 co) โดยวิธีใช้ * อุ่นผ้าก่อนห่อตัวทารก * Plastic wrap / ถุงPlastic แบบซิบ (Preterm) * ห่อทารกด้วยผ้าอุ่น และใส่หมวกไหมพรม * ใช้ผ้าที่เป็นฉนวนความร้อนห่ออีก 1ชั้น * ใช้ พลาสติกปิด crib เปิดเฉพาะด้านหน้า * ถุงถั่วเขียว ( ระวัง Burn) |
| A: Airway | น้ำหนัก (กรัม) ขนาดท่อ (ETT No.) ความลึก (cm) < 1,000 2.5 ความลึกตำแหน่งที่มุมปาก คิดโดย น้ำหนัก (kg) + 6 เช่น BW 2,500 Gms =2.5+6 = 8.5 cms 1000-2,000 3.0 2,000-3,500 3.5 >3.500 4.0 *บีบ Ambu bag 40-60 ครั้ง/นาที *keep Spo2 88 – 92 %, > 95 % *ใส่สาย OG tube (ขนาด 8 นิ้ว ในทารกเกิดก่อนกำหนด , 10 นิ้ว ในทารกครบกำหนด ดูดลมและน้ำ) |
| B: Blood L: Lab Work | น้ำหนัก (กรัม) ความดันโลหิต SBP(mmHg) < 1,000 ≥ 45 1,000 – 2,000 ≥ 50 2,000 – 3,000 ≥ 55 >3,000 ≥ 60 กรณีความดันต่ำหรือ Poor perfusion Nss IV load 10 cc/kg in 15-30 min Heart rate 100-160 ครั้ง/นาที Laboratory Values for Newborns Hematology Labs Lab Test Normal Range Hematocrit 45-65 % Platelets >100,000 WBC 9,000-30,000 *ถ้า Take H/C นำ Specimen/ผลมาด้วย *หากได้ Antibiotic ระบุได้ยา เริ่มวัน เวลาใด *เจาะเลือดมารดาใส่ clotted blood 10 ซีซี นำมาด้วย |
| E:Emotional support | *บิดาหรือมารดามาพร้อมกับผู้ป่วยเพื่อรับทราบข้อมูล และเซ็นใบยินยอมรักษา |

- การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง

| พ.ศ | จำนวนเด็กที่ส่งต่อ | ปัญหาที่พบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sugar& Save care | Temp perature | Air way | Blood | Lab | Emo tional | ไม่มีใบcheck list | ไม่โทรประสาน งานกับห้องฉุกเฉิน |
| 2562 | 1 (sepsis) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
| 2563 | 1 (Hypogly cemia) | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 |
| 2564 | 1 (BPH) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 |

จากการเก็บข้อมูลพบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ

1.ขาดใบ check list  2 ราย

2.ขาดการโทรประสานงานกับห้องฉุกเฉินเพื่อให้เตรียมเปิดเครื่อง warmer รอไว้เมื่อเด็กไปถึงจะ ได้นำเด็กเข้าเครื่อง warmer ได้ทันทีก่อนเคลื่อนย้ายไปที่ตึก NICU

3.น้ำตาลต่ำ 1ราย

สาเหตุ  ของปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการส่งต่อเนื่องมีผู้รับผู้รับบริการน้อย

9. โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

- จัดทำใบ check list (ใบ stable ) ขึ้นมาขณะส่งต่อ

-โทรประสานงานกับ ER เพื่อเตรียมเปิดเครื่อง warmer รอไว้เมื่อเด็กไปถึง

-มีการ keep warm เด็ก และส่งต่อเช่น การใช้ พลาสติก wrap

10.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

-มีการทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมี caseเด็กที่ส่งต่อและแจ้งทีมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง

11.การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร

- มีการส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไปอบรมปีละ 2 ครั้ง