ชื่อเรื่อง     “ไม่กดแล้วนะ”

ผู้นำเสนอผลงาน นางสาวจีรภา ปาพันธ์ และ นางสาวศิริพร ไพรอุดม

รพ.สต.บ้านหนองแหน ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

หลักการและเหตุผล

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19)

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 21,249 ราย รักษาหายแล้ว 14,001 ราย กำลังรักษา 7,169 ราย เสียชีวิต 79 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) จากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 ทั่วประเทศไทย ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น กว่าระลอกแรก ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D- Distancing อยู่ห่างกันไว้ M-Mask Wearing ใส่แมสก์กัน H-Hang washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (เฉพาะกกรณี) T-Thai Cha na ใช้แอปฯไทยชนะ  เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ จุดการลงทะเบียน และจุดล้างมือ ไว้บริการสำหรับผู้รับบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19 ในสถานบริการ หลังจากการทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน ได้จัดทำจุดคัดกรองสำหรับผู้มารับบริการแล้วพบปัญหาว่า ยังมีการสัมผัสโดยการกดที่ขวดปั้มแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ ซึ่งอาจจะนำมาถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน จึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” ขึ้นมา โดยใช้สิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน และศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าเพิ่มเติมการอินเตอร์เน็ต สร้างนวัตกรรมนี้ เพื่อลดการสัมผัส และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการในจุดคัดกรอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อลดการสัมผัส

2.เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการในจุดคัดกรอง

ขอบเขตนวัตกรรม

จุดบริการคัดกรองสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน

ขั้นตอนการการดำเนินงานนวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ”

ขั้นตอนก่อนดำเนินการ

- ประชุมทบทวนปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ เรื่องการรับบริการคัดกรองวิด-19 ของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน ร่วมกันคิดค้น นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ”

ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้

- กล่องอิเล็กทรอนิกส์

- ขวดน้ำที่ใช้แล้ว

- สายยาง

- ชุดต่อวงจนไฟฟ้า

- ถ่าน AA 4ก้อน

- ปั๊มน้ำขนาด 5V

วิธีการ

- นำกล่องอิเล็กทรอนิกส์ มาเจาะรูด้านบน สำหรับช่องเติมแอลกอฮอล์

- นำชุดต่อวงจนไฟฟ้าต่อ และทดสอบการทำงานของระบบ

- นำชุดต่อวงจนไฟฟ้าที่ต่อแล้วมาประกอบ

ผลของนวัตกรรม

1.ผู้มารับบริการได้ลดการสัมผัสขวดแอลกอฮอล์ตรงจุดคัดกรองของสถานบริการ

2.ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการในจุดคัดกรอง

การนำไปใช้ประโยชน์

1.นำสิ่งของที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์

2.ลดค่าใช้จ่าย

3.ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการในจุดคัดกรอง

บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมโรคกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข.(2563).ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.).(2564)

สาระสำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม

1.จุดเริ่มต้นหรือที่มาของการจัดทำ/คิดค้นนวัตกรรม

จุดคัดกรองสำหรับผู้มารับบริการแล้วพบปัญหาว่า ยังมีการสัมผัสโดยการกดที่ขวดปั้ม แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ ซึ่งอาจจะนำมาถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน จึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” ขึ้นมา โดยใช้สิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน และศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าเพิ่มเติมการอินเตอร์เน็ต สร้างนวัตกรรมนี้ เพื่อลดการสัมผัส และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการในจุดคัดกรอง

2.ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำนวัตกรรม

ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

3.ลักษณะผลงานนวัตกรรม

สิ่งที่พัฒนา / คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่ คือ เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมา ใช้สิ่งของเหลือใช้ โดยมีตัวอย่างระบบการทำงานเป็นสินค้าที่ขายตามท้องตลาดซึ่งมีราคาที่สูง นำมาดัดแปลงให้ระบบการทำงานคล้ายกันแต่มีราคาที่ต่ำกว่า และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เป้าหมาย

ผู้มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน

หลักการและขั้นตอน

นวัตกรรม “ไม่กดแล้ว”

วิธีการทำ

- นำกล่องอิเล็กทรอนิกส์ มาเจาะรูด้านบน สำหรับช่องเติมแอลกอฮอล์ และเจาะรูข้างหน้ากล่อง 2 จุด สำหรับใส่สายยางกับติดตั้งเซ็นเซอร์

- นำชุดต่อวงจนไฟฟ้าต่อ และทดสอบการทำงานของระบบ

- นำชุดต่อวงจนไฟฟ้าที่ต่อแล้วมาประกอบ

- ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์

- นำ นวัตกรรม “ไม่กดแล้ว” ไปวางที่จุดคัดกรองเพื่อให้บริการ

4.ตัวชี้วัด ผลผลิต / ผลลัพธ์

ทำแบบสอบวัดความพึ่งพอใจของผู้มารับบริการ

ผู้จัดทำได้ทำแบบสอบถามความพึ่งพอใจ จากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

1. ผลการการประเมินความพึงพอใจในนวัตกรรมสำหรับผู้มารับบริการ เท่ากับร้อยละ 80

การประเมินความพึงพอใจในนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วย

| กิจกรรม | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | ดีเยี่ยม 5 | ดี 4 | ปานกลาง 3 | ควรปรับปรุง 2 | ต้องปรับปรุง 1 |
| 1.การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม |  | / |  |  |  |
| 2.นวัตกรรม“ไม่กดแล้วนะ”ใช้งานง่าย และทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น | / |  |  |  |  |
| 3.นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” ช่วยลดการสัมผัสระหว่างมือกับขวดปั้มแอลกอฮอล์ | / | / |  |  |  |
| 4.นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” มีเป็นประโยชน์ในการใช้งาน | / |  |  |  |  |
| 5.ความพึงพอใจของนวัตกรรมในภาพรวม |  | / |  |  |  |

5.งบประมาณที่ใช้ในการจัดทำนวัตกรรม

- กล่องอิเล็กทรอนิกส์ 120 บาท

- ขวดน้ำที่ใช้แล้ว

- สายยาง 1 เมตร 5 บาท

- ชุดต่อวงจนไฟฟ้า 150 บาท

- ถ่าน AA 4ก้อน 50 บาท

- ปั๊มน้ำขนาด 5V  60 บาท

รวมเป็นเงิน  385 บาท

6.ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม

ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการในจุดคัดกรอง และยังลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างมือกับขวดปั๊ม

7.ข้อเสนอแนะ

1.กล่องมีขนาดเล็กจึงทำให้บรรจุขวดแอลกอฮอล์ได้น้อย ทำให้ต้องเติมบ่อยๆ

2.เซ็นเซอร์จะไม่ทำงานเมื่ออยู่ในที่ ที่มีแสงสว่างมากเกินไป จึงควรพัฒนาและต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้

3.การต่อวงจนไฟฟ้าต้องมีการศึกษาที่ดีและต้องมีความละเอียดมากๆ

ภาคผนวก

ขั้นตอนการทำ นวัตกรรม “ไม่กดแล้ว”

- นำกล่องอิเล็กทรอนิกส์ มาเจาะรูด้านบน สำหรับช่องเติมแอลกอฮอล์

ขั้นตอนการทำ นวัตกรรม “ไม่กดแล้ว”

- นำชุดต่อวงจนไฟฟ้าต่อ และทดสอบการทำงานของระบบ

ขั้นตอนการทำ นวัตกรรม “ไม่กดแล้ว”

- นำชุดต่อวงจนไฟฟ้าที่ต่อแล้วมาประกอบ

ตัวอย่าง  แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศ         (    )   ชาย     (   )  หญิง

2.อายุ...........................ปี

3.วุฒิการศึกษาสูงสุด

(  ) ต่ำกว่าปริญญาตรี (  ) ปริญญาตรี (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก (  )  อื่นๆ ระบุ.…………....................

| ประเด็นวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ไม่แสดงความคิดเห็น |
| --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่พึงพอใจ |  |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| การใช้นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” ให้บริการจุดคัดกรอง |  |  |  |  |  |  |
| 1.การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |
| 2.การใช้นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” ใช้งานง่าย |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.การใช้นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” ช่วยลดการสัมผัสระหว่างมือกับขวดปั้มแอลกอฮอล์ |  |  |  |  |  |  |
| 4.นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| 5.นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ” มีเป็นประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |
| 6.นวัตกรรม “ไม่กดแล้วนะ”ใช้สิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ |  |  |  |  |  |  |

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ความไม่พึงพอใจ

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................